| 1. Nr KT 2 | 2. | 3. Szt/serię | 4. | 5. Zakład POLITECHNIKA OPOLSKA | 6. KNC 30 | 7. Nr dok. C 2.2.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Symbol przedmiotu | 9. Nr rysunku 601-01 | 10. Nazwa przedmiotu Korpus reduktora – podstawa | 11. Str/stron 1/2 |
| 12. Nr op./zab 1 | 13. Symb stan COV | 14. B | 15. KZ | 16. Sposób mocowania | 17 Nr instr. KIOS 30 | 18. | 19. Szt. obr. | 20. Masa |
| 21. Treść operacji lub zabiegu Frezować powierzchnię styku wykańczająco na wymiar 400-1mm | 22. |
| 23. tg 1,5 | 24. tp 16 | 25. tw 17,5 | 26. tof | 27. too | 28. to | 29. tfo | 30. tfn | 31. tft | 23. tu 2 | 33. tj 19,5 | 34. tpz 45 |
| 12. 2 | 13. COV | 14. | 15. | 16. | 17 KIOS 30 | 18. | 19. | 20. |
| 21. Wiercić otwory ø22 – 12 otw. | 22. |
| 23. 3,5 | 24. 1 | 25. 4,5 | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 23. 1 | 33. 5,5 | 34. |
| 12. 3 | 13. COV | 14. | 15. | 16. | 17 KIOS 30 | 18. | 19. | 20. |
| 21. Wiercić otwory ø18 – 6 otw. | 22. |
| 23. 0,5 | 24. 1 | 25. 1,5 | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 23. 0,5 | 33. 2 | 34. |
| 12. 4 | 13. COV | 14. | 15. | 16. | 17 KIOS 30 | 18. | 19. | 20. |
| 21. Wykonać pogłębienia ø47,6 w otworach ø22 (pogłębianie wsteczne) | 22. |
| 23. 2 | 24. 2 | 25. 4 | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 23. 0,5 | 33. 4,5 | 34. |
| 12. 5 | 13. COV | 14. | 15. | 16. | 17 KIOS 30 | 18. | 19. | 20. |
| 21. Wykonać pogłębienia ø35 w otworach ø18 (pogłębianie wsteczne) | 22. |
| 23. 1 | 24. 1 | 25. 2 | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 23. 0,5 | 33. 2,5 | 34. |
| 12. 6 | 13. COV | 14. | 15. | 16. | 17 KIOS 30 | 18. | 19. | 20. |
| 21. Nawiercać pod otwory ø13,75 | 22. |
| 23. 0,5 | 24. 0,5 | 25. 1 | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 23. 0,1 | 33. 1,1 | 34. |
| 35. Uwagi Zabieg nr 1 zawiera czas tp na zamocowanie i odmocowanie przedmiotu oraz czas tpz w odniesieniu do operacji w KT. | 36. Suma: tj | 37. Suma:tpz |
| 38. Opracował | 39. Sprawdził | 40. Zatwierdził | 41. |
| KARTA NORMOWANIA CZASU |